明胶中铅含量的测定

1 样品溶液制备：

称取供试样品1.0g（精确至0.0001g）置于聚四氟乙烯消解罐内，加8mL硝酸，混匀，浸泡过夜，再加4mL双氧水，盖好内盖，旋紧外套，置于适宜的微波消解炉内，进行消解（按仪器规定的消解程序操作）。消解完全后，取消解内罐置于石墨消解仪上缓缓加热至红棕色蒸气挥尽，并继续浓缩溶液至1mL左右，放冷，用水转入25mL 量瓶中，稀释至刻度，摇匀备用。同时做试剂空白。

2 实验设备及试剂：

AA7000系列原子吸收分光光度计（配有Pb空心阴极灯，北京东西分析仪器有限公司）

微波消解仪

石墨消解仪

硝酸（HNO3）：优级纯

双氧水（H2O2）：优级纯

铅单元素标准溶液（国家标准物质研究中心）

1%磷酸二氢铵：称取2.0g分析纯磷酸二氢铵，用去离子水溶解后转移至100mL容量瓶中，用去离子水定容至刻度。

3 仪器条件

| 元素 | 波长 （λ/nm） | 灯电流 （I/mA） | 氘灯电流（I/mA） | 光谱通带宽度（△λ/nm） | 背景扣除方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 283.31 | 1.2 | 100 | 0.2 | 氘灯 |

Pb石墨炉升温程序

| Id | 步骤名称 | 起始温度 | 终止温度 | 升温时间 | 内气路 | 辅助气路 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥 | 50 | 120 | 40 | 打开 | 关闭 | 功率 |
| 2 | 干燥 | 120 | 120 | 10 | 打开 | 关闭 | 功率 |
| 3 | 灰化 | 120 | 500 | 10 | 打开 | 关闭 | 功率 |
| 4 | 灰化 | 500 | 500 | 8 | 打开 | 关闭 | 功率 |
| 5 | 灰化 | 500 | 500 | 3 | 关闭 | 关闭 | 功率 |
| 6 | 原子化 | 2000 | 2000 | 3 | 关闭 | 关闭 | 功率 |
| 7 | 清除 | 2200 | 2200 | 3 | 打开 | 关闭 | 功率 |
| 8 | 冷却 | 0 | 0 | 20 | 打开 | 关闭 | 功率 |
| 9 | 冷却 | 0 | 0 | 2 | 关闭 | 关闭 | 功率 |

4标准溶液的配制

进样量均为20μL，再加入10μL1%磷酸二氢铵溶液作为基体改进剂，在石墨管中混合消除干扰。

| 元素 | 浓度（ng/mL） |
| --- | --- |
| Pb | 0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 |

5标准曲线

| Pb曲线方程：y=0.0102*x+0.0015 线性相关系数：0.99998 |  |
| --- | --- |